## Slide 1
机器视觉课设答辩
课题1——小组6
答辩人：王福栋 梁思奇

## Slide 2
概述
1
算法设计
2
实验结果
3
思考、体会与建议
4
目
录

## Slide 3
概述
01

## Slide 4: 概述——代码工作
02
01
03
由于课程提供的4层NCC代码框架存在使用和编译的部分问题，我们从头设计了一套代码以实现8层NCC模板匹配
代码框架
根据课程所学内容，进行了亚像素精度模板匹配点的计算
亚像素精度
对于上层金字塔与下层之间结果的传播，进行了一些优化。
金字塔优化

## Slide 5
算法设计
02

## Slide 6: 算法流程
上层结果传递给下层时寻找NCC局部最大值
递归至最下层
计算结束
从最高层开始
递归匹配
计算亚像素精度点
构建多层NCC模板

## Slide 7: 搜索NCC局部最大值
对于下一层的图片，从上一层结果来计算该层临近的四个像素，并以这四个像素开始，计算搜索周围8邻域内NCC最大值所在位置

## Slide 8: 计算亚像素精度
采用偏移坐标，固定亚像素计算矩阵，降低运算量和代码复杂度

## Slide 9: 计算亚像素精度
求得亚像素精度坐标

## Slide 10
实验结果
03

## Slide 11: 实验结果
采用模板如下
匹配结果之一

## Slide 12: 实验结果
8层NCC模板匹配计算速度较快 大部分情况能在200ms内计算出结果

## Slide 13: 实验结果
与Halcon计算速度对比

## Slide 14
一些思考
04

## Slide 15: 思考、体会与建议
此次课程设计，巩固了我们写算法的能力，让我们了解到了不少优化手法。
此外，在设计过程中，我们注意到了一种化简方法：
由于在构建金字塔时，我们使用了3x3的高斯核，所以在向下层计算时，通过上一层估计的极点坐标值与实际极点坐标值之间相差大概率在1.6个像素以内，从而可以根据这前后1.6的范围，简化ROI的移动规则，以减少NCC值的计算次数
实现得到的算法比起上面所述的算法平均节约了四分之一的时间，而且最终结果仅在亚像素精度上有些许差异。

## Slide 16
演示完毕 谢谢指导
答辩人：王福栋 梁思奇